1.Standardizacija: obravnavaj pojme

Mednarodan standardizacija: vključijo se lahko organi iz vseh držav. V svetovnem merilu delujejo tri organizacije, ki se ukvarjajo s standardizacijo (ISO, IEC, ITU)

Regionalne organizacije: združujejo nacionale organizacije iz skupnega zemljepisnega političnega in gospodarskega prostora. Njihov namen je usklajevanje obstoječih nacionalnih standardov in razvoj novih regonalnih standardov.

Nacionalna standardizacija je standardizacija znotraj ene države na vseh strokovnih področjih. Lahko je državna od države podprta ali privatna, ne glede na to mora imeti statut pooblaščene organizacije za izdelavo standardov. (SIST, DIN, ANSI, JUS)

Panonažna standardizacija dopolnjuje nacionalno standardizacijo. Te standarde sprejemajo gospodarska ali strokovna društva na podoben način kot se sprejemajo nacionalni standardi. Značilni so s področja elektrotehnike in so dostopni javnosti.

Interna standardizacija: naloga je vpeljava standardov istih ravni na interno raven s selekcijo glede na potrebo podjetja. Če standarda ni, lahko podjetje da pobudo za njegov nastanek na nacionalni ali mednarodni ravni. Interna standardizacija ustvarja pogoje za racionalno proizvodnjo.

2.Vloga agregata v betonski mešanici? Katere lastnosti uravnavamo z agregatom?

Vloga:znižuje ceno betona, ustavrja koheziven beton, znižuje hidratacijsko toploto, zmanjšuje krčenje betona. Uravnavanje: površinsko trdoto betona, kontrolo gostote, zvišamo požarno odpornost, ustvarjanje barvitosti

3.Pojasni pojme vodonepropustnosti in prostrninske stabilnosti betona, ter navedite parametre ki vplivajo na ti dve lastnosti?

Vodoneproustnost je lastnost betona , ki je izpostavljen atmosferskim vplivom in ostalim ekstremni vplivom, ki morajo zadrževati vodo brez vidnega prepuščanja. Določa se s količino pretoka vode skozi beton, ko le ta deluje pod določenim pritiskom. Prepuščanje je odvisno od prepustnosti cem. kamna in agregata ter razmerje med njima. Na vodoprepustnost vpliva v/c, pravilno negovanje, največji vpliv pa imata razpokanost in odprta poroznost.

Prostorninska stabilnost betona vpliva na njegovo delovanje znotraj konstrukcijskega sistema v katerega je vgrajen. Otrdeli beton rahlo spreminja prostornino zaradi temperaturnih sprememb in sprememb vlage od 0.1-0.8 promila. Linearni raztezek je enak kot pri jeklu 10^-6/°C. Lastnosti, ki vplivajo na prostorninsko stabilnost so granulacija, vrsta agregata, relativna vlažnost in način nege med sušenjem.

4.Pojasnite razliko med posameznimi skupinami umetnih mas.

Umetne mase delimo v dve veliki skupini in sicer termoplase in duroplaste.

Tremoplasti so nitaste molekule, šibko povezane z Van der Walsovimi vezmi ali pa sploh niso povezane, zato je potrebno majhno zvišanje toplote za mehčanje termoplastov.

Duroplasti so navzkrižno vezani z močnimi kovalentnimi vezmi zaradi tega se že oblikobanih duroplastov, ne da več preblikovati brez uničenja.

5.Navedite povzročitelje in načine propadanja.

Kiski pri srednje visoki temp. ( termalna oksidacija;

Kisik pri visoki temp ( zgorevanje;

Kisik + UV ( fotooksidacija ; Voda ( hidroliza;

Toplota ( piroliza; Ionizarijoče sevanje ( radioliza;

Mikroorganizmi ( biodegredacija;

Voda + zrak + sonce ( atmosfreska degredacija

6.Opišite vrste kompozitov glede na različne načine ojačitve polimerne matrice.

Disperzijske ojačitve: značilnost so delci s premerom 0.05 mikro metra do 10 mikro metrov in prostroninskim deležem od 1-15%

Ojačitev matrice z delci: pri teh kompozitih imajo delci premer 10 mikrometrov in več ter zasedajo 20% prostornine. Delci ovirajo deformacijo matrice in jo s tem tudi ojačajo. (polistiren) Ojačitev matrice z vlakni: vlakna so osnovni nosilci obremenitve vendar je učinek odvisen od kakovosti povezave z matrico. Vlakna v kompozitih so lahko orienterana ali kontinuirana.

Lamelirane strkture: to so plastoviti kompoziti, v katerih so tudi posamezne plasti kompoziti. Plasti so med seboj povezane z polimernimi lepili ali s kemično, toplotno obdelavo. (vezana plošča)                                                      1

7.Prikažite mejne sejalne krivulje primernosti agregata in pojasnite kako je treba ukrepati če rezultat sejalne analize vašega agregata nahaja v mejah 1,2,3,4,5.

Če je krivulja v meji 1 ali 5 sestava ne ustreza in jo je treba popraviti. Če poteka v meji 3 je primerna. Če se nahaja v mejah 2, 4 so potrebne dodatne preiskave. Krivulja “D” predstavlja diskontinuirano granulometrično sestavo. Taki betoni so lahko zelo kompaktni in visoke kakovosti, če so izpolnjeni tudi drugi pogoji (v/c, cement).

8.Kaj je to nadmerno zrno, presejek, frakcija in ostanek na situ?

Ostanek na situ je nekaj kar ne pade skozi sito.

Presejek je material, ki pade skozi določeno sito.

Frakcija je material, ki pade skozi sito večje nazivne velikosti in se ustavi na manjši nazivni velikosti. Primer kar pade skozi sito 16 in ostane na 8 imenujemo frakcija 8/16.

Nadmerno zrno: zrna frakcije agregata, ki ostanejo na situ odprtine zgornje velikosti (D) frakcije zrna.

9.Pojasnite hidratacijo cementne paste, skiciraj diagram spremembe hidratacijske temperature.

Hidratacija je proces vezanja vode in cementa. To je kompleksna serija reakcij med posameznimi minerali klinkerja, kalcijevim sulfatom in vodo. Hitrost je odvisna od sestave klinkerja in količine primesi, finost in granulcijska sestava, razmere pri zorenju mešanice in prisotnost kemičnih dodatkov.

Pore, ki nastajajo: gelske pore (vedno v enakem deležu ne glede na stopnjo hidratacije), kapilarne pore (najmanj pri popolni hidrataciji v/c=0.38),

Zračni mehurčki (so zaprti za vdor vode)

10.Razlika med tehničnim in dejanskim diagramom, pojasnitev pojmov: duktilnosti, žilavosti, ter način določanja žilavosti kjer ni razvidna.

V praksi pogosto uporabljamo tehnično obliko diagrama. To je oblika pri kateri upoštevamo pri izračunu napetosti osnovni nedeformirani prerez preizkušanca, ker se le ta spreminja bi ob upoštevanju te spremembe dobili dejanski diagram.

Duktilnost: razmerje deformacij na meji porušitve in meji elastičnosti.

Žilavost: ponazarja površina, ki jo omejuje delta-epsilon in abcisna os.Pri jeklih brez izrazite meje plastičnosti se le ta definira kot napetost določena na osnovi 0.2% specifične deformacije. Ta meja je na presečišču diagrama in vzporednice el. delu diagrama potekajoče skozi točko 0.2% na abcisni osi.

11.Navedite osnovne lastnosti treh tipičnih mešanic ter njihovo uporabo pri konstruiranju asfaltnega vozišča. Pojasnite pojem trdnost in gibkosti bitumenske mešanice.

Mastik: spada med najdražje izvedbe asfaltnih vozišč, ki pa jih po drugi plati odlikuje velika trajnost in odpornost na deformacije celo pri najtežjih prometnih obremenitvah. Uporaba; križišča, ceste katere ne smejo zapirati.

Vroče valjan asfalt: tvori visoko odporno, gosto obrabno plast vozišča. Je skoraj vodonepropusten. Vsebuje lahko različne količine mineralnega agregata.

Makedam:na obnašanje katranskih in bitumenskih makedamov zelo vplivajo klimatske razmere. Pomembna je sestava agregata, pri večjih obremenitvah pa so primernejše mešanice z manjšo količino bitumenskega veziva.

Trdnost: bitumenske mešanice se lahko povečuje bodisi z uporabo veziv z višjo viskoznostjo bodisi z uporabo trdega lomljenega agregata, s hrapavo površino ali s kombinacijo.

Gibkost: mešanice se dosega z večjo količino veziva ali z njihovo nižjo viskoznostjo

2

12.Ali so harmonizirani ev. standardi na kakšen način povezani. Kaj pomeni harmonizacija standardov. Katere skupine har. sta. poznate in katere vrste združuje vsaka izmed teh skupin.

Direktiva o gradbenih proizvodih je obvezna za uporabo izdanih harmoniziranih standardov. Poznamo dve vrsti in eno podvrsto evropskih harmoniziranih standardov: standard A (evrokovdi), standard B, standard Bh

13.Navedite in pojasnite načine uporabe kamna. Podrobneje obravnavajte mineralni agregat glede njegove kakovosti in primernosti uporabe za izdelavo malt in betonov.

Gradbeni kamen je del kamenine, ki je na naravni ali umetni način vzet iz litosfere in je uporaben za izgradnjo gradbenega objekta. Po področjih uporabe se ločijo: arhitekturno gradbeni kamen, mineralni agregat, tehnični kamen.

Mineralni agregat: je močno drobljen tehnični kamen, frakcij premera do nekaj 10mm. Izdeluje se z lomljenjem ali z izkopavanjem v vodi oblikovanega gramoza. Pri izdelavi lomljenca se tehnični kamen deli v dve skupini. Silikatne in karbonatne kamenine. Mineralni agregat kot osnova betonu se razlikuje glede na način pridobivanja. Lomljenec ima manj trdna zrna zaradi notranjih razpok, gramoz ima oble robove in je raznolike sestave.

14.Pojasnite kaj pomeni trajnost betona in kateri parametri  jo opredeljujejo ter naštejte tiste lastnosti sestave betona, ki vplivajo na trajnost. Katre izmed lastnosti svežega betona močno vplivajo na trajnost, zakaj in kako?

Trajnost betona pomeni, da zdrži veliko ciklov atmosferskih sprememb brez vidnega uničenja (krušenja, razpok). Trajnost opredeljujejo, odpornost na obrabo, odpornost na kemične vplive in odpornost na vremenske pogoje.

Lastnosti, ki vplivajo na trajnost: nizek v/c, ustrezen cement, ustrezen agregat, vgrajevanje z vibratorjem, plastična konsistenca.

15.Navedite parametre, ki določajo trdnost in ekonomičnost betona ter jih podrobneje razčlenite.

Visoka kakovost paste: nizek v/c, ustrezno negovanje, ustrezen cement.

Kakovosten agregat: primerna struktura, ustrezna gran. ses., pravilna oblika zrn in struktura

Gost beton: majhna količina vode, plastičen beton, učinkovito mešanje, vibriranje

16.Opište značilne predstavnike gradiv, ki se ločijo po njihovi kemični naravi in pri tem pojasnite kako kemična narava vpliva na uporabne lastnosti gradiv.

V splošnem se gradiva delijo v 4 skupine. Kovine, keramike, polimere  in kompozite.

Kovine: definirajo značilne fizikalne lastnosti, ki so posledica kovinskih kemijskih vezi. Dobro prevajajo el. tok, predelovati z postopki.

Keramike: definirajo lastnosti, ki so posledica kombinacije ionskih in kovalentnih vezi. Nekovinski karakter, visoka trdota in tlačna trdnost.

Polimeri: definirajo lastnosti, ki so psledica visoke stopnje kovalentnih vezi znotraj verig molekul in šibkih Van der Walsovih vezi med verigami. Imajo izredne toplotne lastnosti

17.Kaj je to raven standardizacije in kateri vrsti standardizacije glede na način njihovega nastajanja poznaš?

Raven standardizacije je zemljepisni, politični in gospodarski obseg vključenosti v standardizacijo. Standardizacija je glede na način nastajanja lahko sistematična ali selektivna.

Selektivana: izhaja iz razpoložljive množice značilnosti stvari, stanj in pojavov ter njihovih vrst. Izberejo se nekatere značilnosti, ki se proglasijo za standard.

Sistematična: izhaja iz spoznanja, da med večino proizvodov in procesov obstaja naravna ali sistematična razmerja. Imenuje se tudi razvojno spremljujoča. Njen pomen in obseg se povečujeta na področjih informatike.

18.Pojasnite pojme: ogljikovodikovo vezivo, bitumen, katran, asfaltni cement in asfalt.

Ogljikovodikovo vezivo: je material, ki povezuje trdne delce in je sestavljen iz ene ali več vrst bitumnov ali katranov. Bitumen: je viskozen material ali trdna snov, ki sestoji v glavnem iz ogljikovodikovih ali drugih organskih snovi. Pridobiva se z rafineriranjem surove nafte ali iz naravnih nahajališč. Je vodonepropusten.

Katran: je viskozna tekočina črne barve, pridobivamo s suho destilacijo črnega premoga, lesa ali bitumenskih skriljevcev. Asfaltni cement:je bitumensko vezivo, mešanica naravnega asfalta in bitumna, ki povezuje mineralni agregat v trdno asfaltno mešanico.

Asfalt: je mešanica asfaltnega cementa in mineralnega agregata.                                                                                3

19.Pojasnite kako dosežemo izdelavo betona dobre in enakomerne kakovosti in s katerimi parametri ga ocenjujemo. Posebej navedi kaj je to trajnost betona in kako jo dosežemo.

Beton dobre in enakomerne kakovosti dosežemo z izdelavo trdne, trajne in ekonomične mešanice.

Trdnost: gost beton, dober agregat, visoka kakovost paste.

Trajnost: odporen na vremenske vplive, kemične vplive in obrabo.

Ekonomičnost: učinkovita vgradnja in raba.

20.Skica poenostavljenega radialnega prereza mehkega in trdnega lesa.

21.Pojasnite razliko med trahejo in traheido, ter vlogo likovih vlaken, parenhimskega tkiva in pikenj. Razlika med trdim in mehkim lesom.

Traheje so značilne celice trdega lesa.

Traheide so značilne celice mehkega lesa.

Likova vlakna dajejo lesu oporo, imajo nosilno vlogo pri listavcih.

Piknje služijo izmenjavi hranljivih snovi med trahejami oziroma traheidami.

Parenhimsko tkivo akomulira in razporeja hranljive snovi.

Trdi les: traheje, likova vlakna

Mehki les: traheide, smolni kanali, homogena sestava

22.Sedimentne kamenine, pomembnost za grdbeno prakso?

Nastajale so kot posledica učinkovanja različnih zunanjih vplivov (temperaturne spremembe, voda, veter). Ti vplivi uničujejo (drobijo) kamenine jih transportirajo v sedimentacijske prostore kjer se drobci odlagajo. Sedimentne kamenine se razvrščajo po načinu nastanka in mineralnih sestavinah.

Klastični nastali z akomulacijo odlomkov.

Biogenokemični nastali kot posledica delovanja organizmov, ki svoj skelet gradijo iz kalcijevega karbonata.  Sedimentne kamenine so, sadra, anhidrad, lahnjak. Pomembna je sadra saj iz nje izdelujemo mavec, ki pa je v gradbeništvu skoraj nepogrešljiv.

23.Razložite pojme: meroslovje, tehnična specifikacija, kodeks ravnanja, tehnični predpis.

Meroslovje: je veda o merah in merilih, ki se ukvarjajo z uvajanjem rabe in nadzora meril v skladu z mednarodnim sistemom.

Tehnična specifikacija: je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati proces proizvod ali storitev.

Kodeks ravnanja: je dokument, ki priporoča ravnanje ali postopek za načrtovanje, proizvodnjo ali uporabo opreme, konstrukcij ali proizvodov.

Tehnični predpis: je predpis, ki določa tehnične zahteve posredno ali neposredno, tako da se sklicuje na vsebino standarda, kodeks ali tehnični predpis.                                                                                                                         4

24.Razložite pojme: predstandard, standard in predpis.

Predstandard: je dokument, ki ga standardizacijski organ sprejme začasno in je dosegljiv javnosti, da se na ta način pridobijo potrebne izkušnje. Predlog za st.

Standard: je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznan organ. Določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate. Namen za občo in večkratno uporabo.

Predpis: dokument z največjo močjo, ko predpis stopi v veljavo takoj postane zakon v vseh državah članicah.

25.Kovine, jekla in aluminjieve zlitine za gradbeno prakso.

Kovine so prevladujoč kemijski element. Čisti kovinski elementi imajo izredno raznolike lastnosti, te raznolikosti pa se povečajo z dodajanjem medsebojnih kombinacij kovinskih elementov, ki tako tvorijo kovinske zlitine. Še večjo raznolikost pa dosežemo z kovinskimi in nekovinskimi zlitinami.

Jeklo je v razvitem svetu najbolj uporabljeno konstrukcijsko gradivo. Pločevine, konstrukcije, odlitki, orodja, rezila, kladiva…

Uporaba aluminija v gradbeništvu je pogojena z zelo ugodnimi razmerjem med trdnostjo njegovih zlitin in njegovo specifično maso. Zato se zlitine uporabljajo tam kjer je razmerje med nosilnostjo in maso pomembnejše.

26.Kaj obravnava ZGPro in iz katerega inštrumenta evropske zakonodaje izhaja? Pojasni v kakšni zvezi so zgpro, razlagalni dokumenti, harmonizirani standardi, in CE označevnaje.

ZGPro obravnava: mehanske odpornosti in stabilnosti, varstva pri požaru, higiene zdravja in okolja, varne uporabe, zaščite pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranitev toplote. Izhaja iz direktive o gradbenih proizvodih.

CE označevanje: proizvajalec mora izpeljati postopek ocenjevanja skladnosti tako kot je predvideno v direktivi glede namestitve znaka CE. Razlagalne dokument sprejme tehnični odbor. V njih je natančno razložen ZGPro.

27.Prostorninska razmerja komponent bitumenskih mešanic.

Vse mešanice so med dvema ekstremoma: litim asfaltom, kjer kjer so v večinski matrici iz zmesi ogljikovodikovega veziva in polnila enakomerno razpršena zrna drobnega agregata in makedamsko mešanico, z odprto teksturo v kateri so večinoma groba zrna agregata povezana z vezivom. Za mešanice, ki naj bi imele dolgo življensko dobo, se pogosto uporablja razmeroma visok delež veziva in manjše količine drobnega agregata. Po vgraditvi se odbi zalo kompaktno in gosto gradivo, ki oksidira le na površini in je praktično neprepustno. Če se za pripravo mešanice uporabijo veziva velike viskoznosti, je tak material tudi zelo trden, izbira agregata pa omogoča tudi doseganje velike togosti.

5